## Slide 1: 論文 SPOAR

## Slide 2: Moving sound source localization based on triangulation method sept, 2016
Scenario
  移動音源の位置推定を三角測量ベースの手法で行う
Problem
  移動音源の位置推定の手法であるビームフォーミングや音響ホログラフィーは多くのマイクを使う必要がある。また、単に音源の位置を推定するだけならオーバーエフォートである
Other Solution
  到達時間差(TDOAと)到達周波数差(FDOA)を組み合わせた三角測量ベースの手法
    音源の周波数が既知でないと適応できない
Approach
  次のステップ
    音源が存在可能な平面を条件から出す
    ドップラー効果を考慮に入れて、到達移動時間差を計算し、推定音源位置を求める
    推定音源位置と存在可能平面上の各点で偏差を取り、偏差がゼロに近づくところを音源の位置とする
Result
  ビームフォーミングと同等の測量精度で移動音源の位置推定が可能

## Slide 3: Real-time Multiple Sound Source Localization and Counting Using a Circular Microphone Array Oct, 2013
Scenario
  複数の音源のあるところで音源方位推定と音源数計測を行う
Problem
  複数音源の位置推定は困難であり、わずかなノイズでも音源の定位の妨げとなる
Other Solution
  Generalized Cross-Correlation PHAse Translation（GCC-PHAT）の改良版
  MUSICアルゴリズム
  独立成分分析
Approach
  マイクアレイを用いて行うSparse Component Analysis(SCA)ベースの手法
    どんな形のマイクアレイでも使える手法
Result
  様々な条件(SNR,音源数)でシミュレーションと実験を行った
    上記３手法より正確性、計算の複雑さの点で優れていた
J. P. Dmochowski, J. Benesty, and S. Affes, “Broadband MUSIC: Op- portunities and challenges for multiple source localization,” Oct. 2007
D. Bechler and K. Kroschel, “Considering the second peak in the GCC function for multi-source TDOA estimation with microphone array,” in Proc. Int. Workshop Acoust. Signal Enhance. (IWAENC), 2003, pp.

## Slide 4: Real-time multiple sound source localization and counting using a sound field microphone June, 2016
Scenario
  音場マイクロフォンを用いた複数音源の位置推定 （Speech限定）
Problem
  TDOAを用いた複数の音源の位置推定において、信頼性を上げるためには大量のマイクが必要となる
Other Solution
  MUSIC(Multiple Signal Classification)アルゴリズム：計算コストが高く、音源の数が既知でなければならない
  独立成分分析(ICA)：各時間周波数領域においてマイクの数より音源の数が少ない必要という仮定が必要
  疎成分分析(SCA)：各時間周波数領域においてある音源が他の音源よりはるかに強いという仮定が必要 音源の数が多くなると正確に計測できなくなる可能性が高い
    一つ前のスライドの計測法：マイクの量が多い。
Approach
  話し声がrelaxed sparsityであること(エネルギーの大半が少数の時間周波数領域に集中していること)と音場マイクロフォンの特性を用いることで高い精度を保ち、DOA推定を単純化することができる
Result
  4チャネルの音場マイクロフォンを用いた時、提案手法が優れていることがわかった。

## Slide 5: Considering the Second Peak in the GCC Function for Multi-Source TDOA Estimation with a Microphone Array Sept, 2003
Scenario
  GCCを用いて２つの音源の位置推定を行うことのできる可能性を示唆
Problem
  GCCの二番目のピークの情報は、信頼性が低いため、使えない
Other Solution
Approach
  次の２つの値が大きくなればなるほど、２つ目の音源のTDOAの推定も正しくなるであろうという過程の検証
    相関関数の二番目のピークの絶対値
    相関関数の二番目のピークと三番目のピークの比
Result
  室内で実験 ２つのスピーカーを同時に鳴らして計測
  実際のTDOAとGCCにより求めたTDOAの差がある閾値より小さいと正確であると判断
  最大でも50％の正確さにしか影響しなかった

## Slide 6: A Train Localization Algorithm for Train Protection System of the Future April, 2015
Scenario
  電車測位のためのアルゴリズム 電車内にシステムを乗せて、そのシステムで測位などをしたい。
Problem
  現在のTrain Protection System (電車同士の衝突などを防ぐためのシステム)は道路脇のインフラに基づいており、それらはコストが高い。
Other Solution
  すでにonboardのシステムが提案されているが、安全性の面を考慮されていない
Approach
  電車に内蔵したGNSS、速度センサ、デジタルトラックマップを用いて、完全にonboardな測位システムを構成する。センサのノイズなどの不確実性を考慮し、安全性を保証できるようなシステムとすることを目的とする。
Result
  実験によりこのシステムは実際の電車でも導入できた。複数レーンがある時の測位は困難だが、GNSSからの情報が十分集まるまで待つことで、間違った決定をしないようにした。
  今後はさらに多様なセンサからの情報を用いて、さらに安全性を向上させたシステムを作る。
感想
  Train Protection Systemのための測位システムなので、正確性がかなり要求される。研究内容的には、自分はセンサ部分の研究なので少し遠いかも
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, VOL. 16, NO. 2, APRIL 2015

## Slide 7: Sound Compass: A Distributed MEMS Microphone Array-Based Sensor for Sound Source Localization 2014
Scenario
  音源を正確に見つけたい。マイクアレイを用いて音源定位を行う
Problem
Other Solution
Approach
Result

## Slide 8: Xavier Alameda-Pineda : A Geometric to Sound Source Localization from Time-Delay Estimates
Scenario
Problem
Other Solution
Approach
Result

## Slide 9: Contributed Review: Source-localization algorithms and applications using time of arrival and time difference of arrival measurements
Scenario
  音源定位のアルゴリズムTOAとTDOAのまとめ
Problem
Other Solution
Approach
Result

## Slide 10
Scenario
Problem
Other Solution
Approach
Result

## Slide 11
Scenario
Problem
Other Solution
Approach
Result