## Slide 1: 路側設置マイクロフォンを持ちた車両カウントシステムの設計と初期的評価
三村晃平、劉嵩、石田繁巳、田頭茂明、福田晃
信学技報 Technical Report Of IEICE

## Slide 2: SPAOR
Scenario
  交通量データを自動で観測したい
Problem
  現状人手での計測が主であり、コストが高い
Other Solution
  道路上部設置型 （超音波センサ、カメラ）
    導入・運用コストが莫大
  道路下部設置型 （磁気センサ）
    設置・撤去時に交通規制が必要
  共に二輪車の計測が不可能
Approach
Result

## Slide 3: Scenario
交通料調査における車両カウントシステム
  人手を用いずに自動で計測したい
    車の台数
    走行レーン
    通過時刻

## Slide 4: Problem
道路交通量調査のコストが大きい
  現状、人手による観測が中心

## Slide 5: Other Solution
道路上部設置タイプ
  超音波センサ、カメラ
    落下防止措置が必要なため、設置・メンテナンスコストが高い
    二輪車の観測ができない
道路下部設置タイプ
  磁場センサ
    設置・撤去時に道路交通規制が必要
    二輪車の観測ができない
道路側部設置タイプ
  超音波センサ、赤外線センサ
    複数レーンの道路上では手前のレーンのデータしか取得できない
    車両の色や太陽光の影響により精度低下（赤外線センサ）

## Slide 6: Approach
音響センシングを用いた車両カウントシステム
  複数のマイクに到達する音の時間差から、道路上の音源の位置を検出、音源の位置を表した図（サウンドマップ）を作成
  サウンドマップの解析により、データの取得
  メリット
    設置場所の制約が弱く、路側に設置できる
    ハードウェアコスト面でも低コスト
    二輪車の観測も可能
    複数レーンの測定も可能